| Iesiri Intrari | M | N | P | Maxim intrari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 300 | 300 | 600 | 1000 |
| B | 400 | 500 | 100 | 1200 |
| Maxim iesiri | 600 | 700 | 900 |  |

Reteaua de transport asociata:

Reteaua standard:

Fluxul initial este 0 pe fiecare arc

Etapa I

Vom lista drumurile de la S la T de sus in jos (=ordinea lexicografica). Pe masura ce listam drumurile le si folosim:

D1

Cantitatile care  mai pot trece pe arce: S->A: 1000-0=1000, A->M: 300-0=300, M->T:600-0=600 => cea mai mare cantitate care mai poate fi adaugata pe acest drum este min{1000,300,600} = 300

Dupa aceasta incarcare arcul A-M este umplut la maxim si nu mai poate fi folosit la alt drum.

D2

Cantitatile care  mai pot trece pe arce: S->A: 1000-300=700, A->N: 300-0=300, N->T:700-0=700 => cea mai mare cantitate care mai poate fi adaugata pe acest drum este min{700,300,700} = 300

Dupa aceasta incarcare arcul A->N este umplut la maxim si nu mai poate fi folosit la alt drum.

D3

Cantitatile care  mai pot trece pe arce: S->A: 1000-600=400, A->P: 600-0=600, P->T:900-0=900 => cea mai mare cantitate care mai poate fi adaugata pe acest drum este min{400,600,900} = 400

Dupa aceasta incarcare arcul S->A este umplut la maxim si nu mai poate fi folosit la alt drum.

D4

Cantitatile care  mai pot trece pe arce: S->B: 1200-0=1200, B->M: 400-0=400, M->T:600-300=300 => cea mai mare cantitate care mai poate fi adaugata pe acest drum este min{1200,400,300} = 300

Dupa aceasta incarcare arcul M->T este umplut la maxim si nu mai poate fi folosit la alt drum.

D5

Cantitatile care  mai pot trece pe arce: S->B: 1200-300=900, B->N: 500-0=500, N->T:700-300=400 => cea mai mare cantitate care mai poate fi adaugata pe acest drum este min{900,500,400} = 400

Dupa aceasta incarcare arcul N->T este umplut la maxim si nu mai poate fi folosit la alt drum.

D6

Cantitatile care  mai pot trece pe arce: S->B: 1200-700=500, B->P: 100-0=100, P->T:900-400=500 => cea mai mare cantitate care mai poate fi adaugata pe acest drum este min{500,100,500} = 100

Dupa aceasta incarcare arcul B->P este umplut la maxim si nu mai poate fi folosit la alt drum.

In acest moment nu mai exista nici un drum de la S la T pe care mai putem mari fluxul:

Observatia 1. Daca drumurile erau luate de jos in sus ar fi iesit alt flux, cu 200 mai mare, deci evident cel actual nu e maxim.

Observatia 2. Se observa ca, daca din fluxul dinspre A spre M redirectionam 100 spre P, apoi cei 100 care nu mai ajung din M spre T sunt adusi pe traseul S->B->M, se obtine un flux cu 100 mai mare. Acest fel de redirectionari le cautam la etapa 2.

Etapa II. Gasirea redistribuirilor

Matematic, o redistribuire care mareste fluxul este echivalenta cu un lant de la sursa la destinatie care are urmatoarele 2 proprietati:

P1. Pe toate arcele dinspre sursa spre destinatie mai poate fi marit fluxul (c-φ>0)

P2. Pe toate arcele dinspre destinatie spre sursa mai poate fi micsorat fluxul (φ>0)

Pentru a gasi astfel de lanturi se foloseste procedeul de marcare:

Pas initializare: Se marcheaza sursa cu `+`

Pas iterativ: pentru fiecare nod x marcat la etapa anterioara se marcheaza cu:

- `+x` toate nodurile nemarcate spre care exista arc dinspre x, pe care mai poate fi marit fluxul

- `-x` toate nodurile nemarcate din care exista arc spre x, pe care se mai poate micsora fluxul

Se repeta pasul iterativ pana se ajunge in una din situatiile:

S1. Nu mai poate fi marcat nici un nod si nu a fost marcata destinatia. In acest caz nu mai exista redistribuiri si fluxul actual e cel maxim.

S2. A fost marcata destinatia deci am gasit o redistribuire si o folosim.

Pas folosire lant: Se calculeaza minimul dintre ce mai e loc pe arcele directe si ce curge pe cele inverse:

v = min{ c-φ/arce directe, φ/arce inverse} si acest v se adauga la fluxul arcelor directe si se scade din fluxul arcelor inverse obtinand in final un flux total mai mare cu v

Dupa utilizarea unui lant marcajul se sterge si se reia procedeul de marcare pana cand se ajunge in situatia S1.

In cazul nostru:

Pas iterativ: notam S cu `+`

Pas iterativ. La pasul anterior a fost marcat nodul S. Analizam arcele care sunt adiacente lui S:

A1) Arce care intra in S: Ø

B1) Arce care ies din S: {S->A,S->B}

B2) Arce care ies din S pe care mai poate fi marit fluxul: {S->B}

B3) Noduri nemarcate in care se poate ajunge din S prin arce pe care mai poate fi marit fluxul: {B}

Pe baza celor de mai sus rezulta ca va fi marcat B cu `+S`

Pas iterativ: La pasul anterior a fost marcat nodul B. Analizam arcele care sunt adiacente lui B:

A1) Arce care intra in B: {S->B}

A2) Arce care intra in B pe care mai poate fi micsorat fluxul: {S->B}

A3) Noduri nemarcate din care se poate ajunge in B pe arce pe care mai poate fi micsorat fluxul: Ø

B1) Arce care ies din B: {B->M,B->N,B->P}

B2) Arce care ies din B pe care mai poate fi marit fluxul: { B->M,B->N }

B3) Noduri nemarcate in care se poate ajunge din B prin arce pe care mai poate fi marit fluxul: {M,N}

Pe baza celor de mai sus rezulta ca vor fi marcate M si N cu `+B`

Pas iterativ: La pasul anterior au fost marcate nodurile M si N. Analizam arcele care sunt adiacente lui M apoi lui N:

Nodul M:

A1) Arce care intra in M: {A->M,B->M}

A2) Arce care intra in M pe care mai poate fi micsorat fluxul: { A->M,B->M}

A3) Noduri nemarcate din care se poate ajunge in M pe arce pe care mai poate fi micsorat fluxul: {A}

B1) Arce care ies din M: {M->T }

B2) Arce care ies din M pe care mai poate fi marit fluxul: Ø

Pe baza celor de mai sus rezulta ca va fi marcat A cu `-M`

Nodul N:

A1) Arce care intra in N: {A->N,B->N}

A2) Arce care intra in N pe care mai poate fi micsorat fluxul: { A->N,B->N}

A3) Noduri nemarcate din care se poate ajunge in N pe arce pe care mai poate fi micsorat fluxul: Ø

B1) Arce care ies din N: {N->T }

B2) Arce care ies din N pe care mai poate fi marit fluxul: Ø

Pe baza celor de mai sus rezulta ca nu va fi marcat nici un nod din cauza lui N

Pas iterativ: La pasul anterior a fost marcat nodul A. Analizam arcele care sunt adiacente lui A:

A1) Arce care intra in A: {S->A}

A2) Arce care intra in A pe care mai poate fi micsorat fluxul: {S->A}

A3) Noduri nemarcate din care se poate ajunge in A pe arce pe care mai poate fi micsorat fluxul: Ø

B1) Arce care ies din A: {A->M,A->N,A->P}

B2) Arce care ies din A pe care mai poate fi marit fluxul: { A->P }

B3) Noduri nemarcate in care se poate ajunge din A prin arce pe care mai poate fi marit fluxul: {P}

Pe baza celor de mai sus rezulta ca va fi marcat P cu `+A`

Pas iterativ: La pasul anterior a fost marcat nodul P. Analizam arcele care sunt adiacente lui P:

A1) Arce care intra in P: {A->P,B->P}

A2) Arce care intra in P pe care mai poate fi micsorat fluxul: { A->P,B->P }

A3) Noduri nemarcate din care se poate ajunge in P pe arce pe care mai poate fi micsorat fluxul: Ø

B1) Arce care ies din P: {P->T}

B2) Arce care ies din P pe care mai poate fi marit fluxul: { P->T }

B3) Noduri nemarcate in care se poate ajunge din P prin arce pe care mai poate fi marit fluxul: {T}

Pe baza celor de mai sus rezulta ca va fi marcat T cu `+P`

In acest moment a fost marcata destinatia, deci am gasit o redistribuire care mareste fluxul iar lantul asociat este gasit pe baza marcajului, plecand inapoi de la nodul T:

Pe T scrie +P, deci P este inaintea lui T si fiind cu + e arc direct:  P -> T

Pe P scrie +A, deci A este inaintea lui P si fiind cu + e arc direct:  A -> P

Pe A scrie -M, deci M este inaintea lui A si fiind cu - e arc invers:  M <- A

Pe M scrie +B, deci B este inaintea lui M si fiind cu + e arc direct:  B -> M

Pe B scrie +S, deci S este inaintea lui B si fiind cu + e arc direct:  S -> B

In concluzie lantul corespunzator redistribuirii este:

Valoarea cu care se modifica fluxul este min{1200-800,400-300,300,600-400,900-500} = 100

si graful devine:

Reluam marcajul:

Pas initializare: Se marcheaza sursa cu `+`

Pas iterativ. La pasul anterior a fost marcat nodul S. Analizam arcele care sunt adiacente lui S:

A1) Arce care intra in S: Ø

B1) Arce care ies din S: {S->A,S->B}

B2) Arce care ies din S pe care mai poate fi marit fluxul: {S->B}

B3) Noduri nemarcate in care se poate ajunge din S prin arce pe care mai poate fi marit fluxul: {B}

Pe baza celor de mai sus rezulta ca va fi marcat B cu `+S`

Pas iterativ: La pasul anterior a fost marcat nodul B. Analizam arcele care sunt adiacente lui B:

A1) Arce care intra in B: {S->B}

A2) Arce care intra in B pe care mai poate fi micsorat fluxul: {S->B}

A3) Noduri nemarcate din care se poate ajunge in B pe arce pe care mai poate fi micsorat fluxul: Ø

B1) Arce care ies din B: {B->M,B->N,B->P}

B2) Arce care ies din B pe care mai poate fi marit fluxul: { B->N }

B3) Noduri nemarcate in care se poate ajunge din B prin arce pe care mai poate fi marit fluxul: {N}

Pe baza celor de mai sus rezulta ca va fi marcat N cu `+B`

Pas iterativ: La pasul anterior a fost marcat N. Analizam arcele care sunt adiacente lui N:

Nodul M:

A1) Arce care intra in N: {A->N,B->N}

A2) Arce care intra in N pe care mai poate fi micsorat fluxul: { A->N,B->N}

A3) Noduri nemarcate din care se poate ajunge in N pe arce pe care mai poate fi micsorat fluxul: {A}

B1) Arce care ies din N: {N->T }

B2) Arce care ies din N pe care mai poate fi marit fluxul: Ø

Pe baza celor de mai sus rezulta ca va fi marcat A cu `-N`

Pas iterativ: La pasul anterior a fost marcat nodul A. Analizam arcele care sunt adiacente lui A:

A1) Arce care intra in A: {S->A}

A2) Arce care intra in A pe care mai poate fi micsorat fluxul: {S->A}

A3) Noduri nemarcate din care se poate ajunge in A pe arce pe care mai poate fi micsorat fluxul: Ø

B1) Arce care ies din A: {A->M,A->N,A->P}

B2) Arce care ies din A pe care mai poate fi marit fluxul: { A->M,A->P }

B3) Noduri nemarcate in care se poate ajunge din A prin arce pe care mai poate fi marit fluxul: {M,P}

Pe baza celor de mai sus rezulta ca vor fi marcate M si P cu `+A`

Pas iterativ: La pasul anterior au fost marcate noduril M si P. Analizam arcele care sunt adiacente lui P apoi lui M:

A1) Arce care intra in P: {A->P,B->P}

A2) Arce care intra in P pe care mai poate fi micsorat fluxul: { A->P,B->P }

A3) Noduri nemarcate din care se poate ajunge in P pe arce pe care mai poate fi micsorat fluxul: Ø

B1) Arce care ies din P: {P->T}

B2) Arce care ies din P pe care mai poate fi marit fluxul: { P->T }

B3) Noduri nemarcate in care se poate ajunge din P prin arce pe care mai poate fi marit fluxul: {T}

Pe baza celor de mai sus rezulta ca va fi marcat T cu `+P`

In acest moment a fost marcata destinatia, deci am gasit o redistribuire care mareste fluxul iar lantul asociat este gasit pe baza marcajului, plecand inapoi de la nodul T:

Pe T scrie +P, deci P este inaintea lui T si fiind cu + e arc direct:  P -> T

Pe P scrie +A, deci A este inaintea lui P si fiind cu + e arc direct:  A -> P

Pe A scrie -N, deci N este inaintea lui A si fiind cu - e arc invers:  N <- A

Pe N scrie +B, deci B este inaintea lui N si fiind cu + e arc direct:  B -> N

Pe B scrie +S, deci S este inaintea lui B si fiind cu + e arc direct:  S -> B

In concluzie lantul corespunzator redistribuirii este:

Valoarea cu care se modifica fluxul este min{1200-900,500-400,300,600-500,900-600} = 100

si graful devine:

Reluam marcajul:

Pas initializare: Se marcheaza sursa cu `+`

Pas iterativ. La pasul anterior a fost marcat nodul S. Analizam arcele care sunt adiacente lui S:

A1) Arce care intra in S: Ø

B1) Arce care ies din S: {S->A,S->B}

B2) Arce care ies din S pe care mai poate fi marit fluxul: {S->B}

B3) Noduri nemarcate in care se poate ajunge din S prin arce pe care mai poate fi marit fluxul: {B}

Pe baza celor de mai sus rezulta ca va fi marcat B cu `+S`

Pas iterativ: La pasul anterior a fost marcat nodul B. Analizam arcele care sunt adiacente lui B:

A1) Arce care intra in B: {S->B}

A2) Arce care intra in B pe care mai poate fi micsorat fluxul: {S->B}

A3) Noduri nemarcate din care se poate ajunge in B pe arce pe care mai poate fi micsorat fluxul: Ø

B1) Arce care ies din B: {B->M,B->N,B->P}

B2) Arce care ies din B pe care mai poate fi marit fluxul: Ø

Pe baza celor de mai sus rezulta ca la pasul anterior nu a fost marcat nici un nod, deci fluxul curent (2000) este cel maxim.

Pe baza ultimului marcaj putem gasi si prima taietura minima: noduri marcate vs. noduri nemarcate:

# Text boxes

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

M

1000

600

300

S

T

2200

2200

0

0

0

0

0

A

M

1000

600

300

S

T

2200

2200

300

300

300

300

300

A

N

1000

700

300

S

T

2200

2200

300

0

0

300

300

A

N

1000

700

300

S

T

2200

2200

600

300

300

600

600

A

P

1000

900

600

S

T

2200

2200

600

0

0

600

600

A

P

1000

900

600

S

T

2200

2200

1000

400

400

1000

1000

B

M

1200

600

400

S

T

2200

2200

0

0

300

1000

1000

B

M

1200

600

400

S

T

2200

2200

300

300

600

1300

1300

B

N

1200

700

500

S

T

2200

2200

300

0

300

1300

1300

B

N

1200

700

500

S

T

2200

2200

700

400

700

1700

1700

B

P

1200

900

100

S

T

2200

2200

700

0

400

1700

1700

B

P

1200

900

100

S

T

2200

2200

800

100

500

1800

1800

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

800

300

300

400

100

300

400

600

700

500

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

800

300

300

400

100

300

400

600

700

500

+

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

800

300

300

400

100

300

400

600

700

500

+

+S

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

800

300

300

400

100

300

400

600

700

500

+

+S

+B

+B

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

800

300

300

400

100

300

400

600

700

500

+

+S

+B

+B

-M

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

800

300

300

400

100

300

400

600

700

500

+

+S

+B

+B

-M

+A

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

800

300

300

400

100

300

400

600

700

500

+

+S

+B

+B

-M

+A

+P

B

M

1200

900

400

S

T

2200

2200

800

300

500

1800

1800

A

300

P

600

400

B

M

1200

900

400

S

T

2200

2200

900

400

600

1900

1900

A

200

P

600

500

300

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

900

200

300

500

100

400

400

600

700

600

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

900

200

300

500

100

400

400

600

700

600

+

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

900

200

300

500

100

400

400

600

700

600

+

+S

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

900

200

300

500

100

400

400

600

700

600

+

+S

+B

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

900

200

300

500

100

400

400

600

700

600

+

+S

+B

-N

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

900

200

300

500

100

400

400

600

700

600

+

+S

+B

+A

-N

+A

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

800

300

300

500

100

300

400

600

700

600

+

+S

+B

+B

-M

+A

+P

B

N

1200

900

500

S

T

2200

2200

900

400

600

1900

1900

A

300

P

600

500

B

M

1200

900

500

S

T

2200

2200

1000

500

700

2000

2000

A

200

P

600

600

300

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

1000

200

200

600

100

400

500

600

700

700

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

1000

200

200

600

100

400

500

600

700

700

+

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

1000

200

200

600

100

400

500

600

700

700

+

+S

A

B

M

N

P

1000

1200

600

700

900

300

300

600

400

500

100

S

T

2200

2200

1000

1000

200

200

600

100

400

500

600

700

700

+

+S